## Slide 1: PC werkt traag
Prestatie-analyse en verbeteren · Hard- en software problemen oplossen
Notes: Welkom. Vandaag word je pc-dokter. Iedereen kent het: een pc die traag is. Vandaag leer je in acht hoofdstukken waar dat aan ligt en wat je eraan kan doen. Na hoofdstuk 4 is er 15 minuten pauze. Na de uitleg oefen je in de app Trage pc-dokter, onderzoek je je eigen pc en maak je een eindtoets. Hou je eigen laptop klaar: we kijken vaak samen in Taakbeheer.

## Slide 2: Na deze les kan je …
1. de oorzaken van een trage pc noemen: software, hardware of beide;
2. met Taakbeheer en andere tools de prestaties analyseren;
3. opstartprogramma's, achtergrond-apps en extensies beperken;
4. systeemvereisten vergelijken met je eigen pc;
5. updates, antivirus en synchronisatie juist instellen;
6. de snelheid en gezondheid van de schijf beoordelen.
Zo werken we
1. Uitleg H1–H4 met demo's
2. Werkblad deel 1
3. Uitleg H5–H9
4. Werkblad deel 2
5. Oefenen en eindtoets in de app
Notes: Lees de doelen voor. Zeg: je hoeft niets over te schrijven, alles komt terug op het werkblad en in de app. Wie een laptop heeft, mag tijdens de demo's meedoen op zijn eigen toestel: die heb je straks ook nodig voor het werkblad.

## Slide 3: Negen oorzaken van een trage pc
Oorzaak | Soort probleem | Typisch symptoom
Té veel programma's starten mee op | software | traag na het aanmelden
Té zware programma's | software + hardware | één programma hapert
Te veel programma's tegelijk | software + hardware | traag als veel open staat
Verouderde pc (CPU, RAM, GPU, OS) | software + hardware | altijd traag
Updates | software | tijdelijk traag, herstart
Virussen en malware | software | pop-ups, CPU hoog
Té veel controles bij het opstarten | software + hardware | lang wachten vóór het logo
Schijf te vol, te traag of versleten | software + hardware | rode balk bij C:, klikgeluiden
Synchronisatie (OneDrive, Google Drive …) | software | blauwe pijltjes in het systeemvak
Notes: Vertel: software is alles wat je niet kan vastnemen (programma's, Windows, instellingen), hardware zijn de onderdelen. Bij veel oorzaken spelen ze allebei mee. Overloop de tabel kort: elk hoofdstuk van vandaag is één rij. Nieuw ten opzichte van de cursusdia's: synchronisatie (OneDrive, Google Drive) die op de achtergrond uploadt en downloadt, dat zien we in H9. Vraag: welke oorzaken los je op zonder iets te kopen? Antwoord: opstartprogramma's, te veel tegelijk, updates, virussen, opruimen, synchronisatie. Let op: traag internet is iets anders dan een trage pc.

## Slide 4: Taakbeheer: meten is weten
Processen: welk programma vraagt hoeveel CPU, geheugen, schijf en GPU? (H3)
Prestaties: grafieken per onderdeel, SSD of HDD, hoeveel RAM (H4)
Opstarten: wat start mee op, met welke invloed; Laatste BIOS-tijd (H2, H7)
Ctrl + Alt + Delete werkt ook, maar toont eerst een tussenscherm.
Ctrl + Shift + Esc opent Taakbeheer meteen
Notes: Demo: open Taakbeheer op je eigen pc met Ctrl + Shift + Esc. Klik op "Meer details" als je enkel een kort lijstje ziet. Toon de drie tabbladen die we vandaag gebruiken. In Windows 11 staan de tabbladen als icoontjes in een balk links. Laat de leerlingen meedoen op hun laptop. Vraag: wat is het verschil met Ctrl + Alt + Delete? Antwoord: dat geeft eerst een beveiligingsscherm (vergrendelen, afmelden, Taakbeheer). Ctrl + Shift + Esc gaat rechtstreeks.

## Slide 5: Prestatie-analyse: welke tool?
Tool | Openen | Wat zie je?
Taakbeheer | Ctrl + Shift + Esc | wat de pc nu belast
Broncontrole | startmenu: resmon | per proces: schijf, netwerk en geheugen in detail
Betrouwbaarheidsgeschiedenis | startmenu: betrouwbaarheid | crashes en mislukte updates per dag
Prestatiemeter | perfmon /report (als beheerder) | systeemdiagnoserapport na 60 seconden
Systeeminformatie | startmenu: msinfo32 | hardware, BIOS-versie, Windows-versie
CrystalDiskInfo | gratis programma | gezondheid van de schijf (SMART)
Werkwijze: eerst Taakbeheer voor het overzicht, dan de tool die het detail toont.
Notes: Taakbeheer is de eerste stap, maar Windows heeft meer analysetools. Demo: typ resmon in het startmenu (Broncontrole) en toon het tabblad Schijf: welk proces leest of schrijft welk bestand. Typ daarna "betrouwbaarheid" en open Betrouwbaarheidsgeschiedenis: elke rode X is een crash of mislukte update; klik op een dag en lees onderaan. Toon msinfo32 kort (dat kennen ze van de les PC-hardware). Prestatiemeter met perfmon /report maakt na 60 seconden een systeemdiagnoserapport, maar vraagt beheerdersrechten: toon het enkel als je pc dat toelaat. CrystalDiskInfo is een gratis programma om de gezondheid van de schijf te lezen; dat komt terug in H8. Vraag: welke tool gebruik je als de pc de laatste week vaak vastliep? Antwoord: Betrouwbaarheidsgeschiedenis.

## Slide 6: Opstartprogramma's uitschakelen
1. Open Taakbeheer: Ctrl + Shift + Esc
2. Tabblad Opstarten (Windows 11: Opstart-apps)
3. Sorteer op de kolom "Invloed op opstarten"
4. Rechtsklik → Uitschakelen
Windows 11: ook via Instellingen → Apps → Opstarten. Uitschakelen ≠ verwijderen.
Programma's die vanzelf meestarten, vertragen het opstarten
Notes: Vertel: Elke keer je je aanmeldt, starten niet alleen Windows maar ook allerlei programma's: Spotify, Teams, Steam, de updater van je printer. Ze vertragen het opstarten en blijven daarna geheugen gebruiken. Demo: Ctrl + Shift + Esc, tabblad Opstarten, klik op de kolomkop Invloed op opstarten. Rechtsklik op een programma met invloed Hoog en kies Uitschakelen. Toon ook de weg via Instellingen, Apps, Opstarten: dezelfde lijst met schakelaars. Vraag: is het programma nu weg? Antwoord: nee, het start alleen niet meer vanzelf.

## Slide 7: Wat laat je aan, wat schakel je uit?
Naam | Status | Invloed | Advies
Microsoft Teams | Ingeschakeld | Hoog | uit, tenzij dagelijks gebruikt
Spotify | Ingeschakeld | Gemiddeld | uit
Steam Client Bootstrapper | Ingeschakeld | Gemiddeld | uit
Windows Security notification icon | Ingeschakeld | Laag | aan: beveiliging
Realtek HD Audio Universal Service | Ingeschakeld | Laag | aan: geluid
Synaptics TouchPad Enhancements | Ingeschakeld | Laag | aan: touchpad
Regel: beveiliging en drivers blijven aan; wat je zelf kan starten, gaat uit. Twijfel? Rechtsklik → Online zoeken.
Notes: Overloop de lijst. Begin bij de invloed Hoog: daar is de meeste winst. Teams, Spotify en Steam start je zelf wanneer je ze nodig hebt. De antivirus laat je aan, anders ben je onbeschermd. Realtek en Synaptics zijn stuurprogramma's: zonder die werkt je geluid of touchpad soms niet goed. Twijfel je over een naam? Rechtsklik en kies Online zoeken, dat staat ook op de schermafdruk in de cursus. Laat leerlingen op hun eigen laptop één programma zoeken dat ze zouden uitschakelen (nog niet doen als het niet hun eigen toestel is).

## Slide 8: Apps op de achtergrond en browserextensies
Blijven draaien als ze dicht zijn: meldingen, synchroniseren, updates
Instellingen → Apps → Geïnstalleerde apps → ⋯ → Geavanceerde opties → Machtigingen voor achtergrond-apps: Nooit
Systeemvak naast de klok: rechtsklik → Afsluiten
Browserextensies
Elke extensie gebruikt geheugen en processor
Shift + Esc in Chrome of Edge: taakbeheer van de browser
Ongebruikte extensies uitschakelen of verwijderen (chrome://extensions)
Browser gesloten = gesloten: zet "apps op de achtergrond uitvoeren" uit.
Achtergrond-apps
Notes: Niet alleen opstartprogramma's draaien op de achtergrond. Achtergrond-apps blijven meldingen tonen, synchroniseren of updaten, ook als hun venster dicht is. In Windows 11 beperk je dat per app: Instellingen, Apps, Geïnstalleerde apps, drie puntjes, Geavanceerde opties, Machtigingen voor achtergrond-apps: Nooit. Die optie bestaat niet bij elke app. Programma's in het systeemvak naast de klok sluit je met rechtsklik, Afsluiten. Browserextensies: elke extensie draait mee in de browser. Demo: druk in Chrome of Edge op Shift + Esc. Dat is het taakbeheer van de browser: je ziet per tabblad en per extensie hoeveel geheugen en processor het gebruikt. Ruim ongebruikte extensies op via chrome://extensions of edge://extensions.

## Slide 9: Systeemvereisten: eerst vergelijken
Onderdeel | Minimum | Aanbevolen
Processor | 4 kernen | 6 kernen
RAM | 8 GB | 16 GB
Grafische kaart | 4 GB VRAM | 8 GB VRAM
Opslag | 50 GB vrij | 50 GB op SSD
Windows | 10, 64-bit | 11
Minimum
het programma start
Aanbevolen
het programma werkt vlot
Jouw pc: Instellingen → Systeem → Info.
Android: de Play Store filtert dit meestal zelf.
Notes: Vertel: Elk programma vermeldt wat het nodig heeft. Minimum betekent: het start, maar vaak traag. Aanbevolen betekent: het werkt zoals de makers het bedoeld hebben. Kijk dus naar de aanbevolen vereisten. Demo: open de winkelpagina van een bekend spel of programma (bv. op Steam of de site van de maker) en zoek de systeemvereisten. Toon daarna Instellingen, Systeem, Info op je pc en vergelijk samen. Op Android-toestellen gebeurt dit meestal automatisch: een app die niet past, vind je vaak niet eens terug in de Play Store.

## Slide 10: RAM vol: het wisselbestand
1 · Veel open
40 tabbladen, Teams, Word, een spel
2 · RAM vol
het werkblad ligt vol
3 · Wisselbestand
Windows legt stukken op de tragere schijf
4 · Alles hapert
steeds heen en weer naar de schijf
Oplossing: sluit onnodige programma's en tabbladen (taakbalk of Taakbeheer). Blijft het RAM vol bij gewoon werk? Dan is te weinig RAM of een te trage processor de oorzaak.
Notes: Vertel met de keuken: de chef werkt op een werkblad, dat is het RAM. Als het werkblad vol ligt, moet hij telkens naar de kelder lopen om iets te halen en iets weg te zetten. Die kelder is het wisselbestand op de schijf. Dat gaat veel trager, en dan hapert alles. Daarom: sluit wat je niet gebruikt. Vraag: hoeveel tabbladen heb jij nu open? Laat ze tellen. Blijft het geheugen ook met weinig open bijna vol, dan heeft de pc gewoon te weinig RAM (H4).

## Slide 11: Taakbeheer → Processen: zoek de bottleneck
Naam | CPU 23 % | Geheugen 91 % | Schijf 6 % | GPU 4 %
Google Chrome (34) | 9 % | 3 214 MB | 0,4 MB/s | 1 %
Microsoft Teams | 6 % | 1 105 MB | 0,1 MB/s | 2 %
Microsoft Word | 1 % | 312 MB | 0 MB/s | 0 %
Antimalware Service Executable | 4 % | 198 MB | 2,1 MB/s | 0 %
1 · Lees eerst de totalen bovenaan
2 · Bijna 100 %? Dat is de bottleneck
3 · Zoek in die kolom het grootste getal
Notes: Demo: open Taakbeheer, Processen, op je eigen pc en klik op de kolomkop Geheugen om te sorteren. Leg uit met dit voorbeeld: geheugen staat op 91 %, dat is bijna vol: de bottleneck. In die kolom gebruikt Chrome met 34 tabbladen het meest. Oplossing: tabbladen sluiten. Reageert een programma niet meer: rechtsklik, Taak beëindigen. Waarschuw: wat niet opgeslagen is, ben je dan kwijt. Antimalware Service Executable is Microsoft Defender: die laat je staan.

## Slide 12: Prestaties: wat is het zwakste onderdeel?
CPU
Bij surfen of Word vaak boven 90 %? Processor te zwak.
Geheugen
Bij gewoon werk bijna vol? Te weinig RAM.
Schijf 0
Staat er HDD en zit hij vaak op 100 %? Dat is de rem.
GPU
Op 100 % bij je spel of video? Grafische kaart te zwak.
Notes: Demo: Taakbeheer, Prestaties. Klik CPU, Geheugen, Schijf 0 en GPU aan. Toon bij Schijf 0 rechtsboven het type: SSD of HDD. Toon bij Geheugen rechtsboven het totaal en onderaan "Sleuven gebruikt". Vertel: een pc wordt niet echt trager met de jaren, maar programma's en websites vragen steeds meer. Je zoekt het onderdeel dat het eerst op 100 % zit. Doe dit bij gewoon gebruik: dat een zwaar spel de GPU op 100 % zet, is normaal.

## Slide 13: Upgraden of vervangen?
Wat je ziet | Beste oplossing
HDD, schijf vaak op 100 % | SSD plaatsen: grootste winst per euro
4 GB RAM, altijd bijna vol | RAM bijsteken naar 8 of 16 GB
GPU op 100 % in je spel | lagere instellingen of betere grafische kaart
Windows 10: geen gratis updates sinds 14/10/2025 | overstappen naar Windows 11 (vraagt o.a. TPM 2.0)
Alles oud, CPU op 100 % bij YouTube | nieuwe pc overwegen
Een oude processor vervangen lukt zelden: hij moet passen op het moederbord.
Notes: Vertel: Zoek eerst het zwakste onderdeel, kies dan de goedkoopste oplossing die dat probleem echt oplost. Een SSD is bij een pc met een harde schijf bijna altijd de beste investering. Extra RAM helpt alleen als het geheugen vol zit. Link met de vorige les: een processor moet in de processorvoet passen en RAM moet de juiste DDR-generatie hebben. Vraag: een pc uit 2015 met 8 GB RAM en een HDD. Wat koop je? Antwoord: een SSD.

## Slide 14: Werkblad deel 1
H1 · vragen 1–7: oorzaken en analysetools
H2 · vragen 8–15: opstartprogramma's, apps en extensies
H3 · vragen 16–23: systeemvereisten en Taakbeheer lezen
H4 · vragen 24–28: verouderde pc, wat is jouw advies?
Op je eigen pc: Taakbeheer, Betrouwbaarheidsgeschiedenis en Instellingen.
Vragen 1–28 · 25 minuten · daarna pauze
Notes: Deel het werkblad uit (leerlingenversie). De cursisten maken vragen 1 tot 24, ongeveer 25 minuten. Loop rond en help bij de vragen op de eigen pc (vragen 6 en 20): Laatste BIOS-tijd staat rechtsboven in Taakbeheer, Opstarten; SSD of HDD staat rechtsboven bij Prestaties, Schijf 0. Wie snel klaar is, mag al in de app oefenen. De oplossingen staan in de leerkrachtversie. Bespreek deel 1 kort na de pauze.

## Slide 15: Pauze
15 minuten · 10:20 – 10:35
Notes: Pauze van 10:15 tot 10:30. Bespreek na de pauze kort deel 1 van het werkblad (5 minuten): vooral vraag 1 (software of hardware), 13 (systeemvereisten) en 19 (wat sluit Sara?).

## Slide 16: Updates: vier plaatsen om te controleren
Wat | Waar
Staan er updates klaar? | Instellingen → Windows Update → Naar updates zoeken
Ging er iets mis? | Windows Update → Updategeschiedenis (ook updates verwijderen)
Office mee bijwerken | Geavanceerde opties → Updates voor andere Microsoft-producten
Andere programma's | software-updater, bv. winget upgrade --all of Patch My PC
Actieve uren
geen herstart midden in je werk
Drivers
via Windows Update of de fabrikant
Notes: Vertel: Een update maakt de pc even trager, want hij downloadt en installeert op de achtergrond. Maar zonder updates blijven beveiligingslekken open en blijven fouten bestaan. Een mislukte update kan een pc ook blijvend vertragen. Demo: Instellingen, Windows Update. Klik Naar updates zoeken. Open Updategeschiedenis: toon mislukte updates en Updates verwijderen. Open Geavanceerde opties: zet Updates voor andere Microsoft-producten ontvangen aan, en toon Actieve uren. Voor andere programma's: open Terminal en typ winget upgrade om te zien wat er verouderd is; met winget upgrade --all werk je alles bij. Patch My PC is een gratis grafisch alternatief. Updates helemaal uitschakelen is geen goede oplossing.

## Slide 17: Antivirus: vier regels
1 · Eén realtime antivirus
Twee tegelijk doen dubbel werk en vertragen de pc.
2 · Af en toe een tweede
On-demand scanner als controle, bv. Malwarebytes Free.
3 · Updaten en scannen
Nieuwe virusdefinities; snelle scan geregeld, volledige af en toe.
4 · Uitschakelen = uitzondering
Kort, betrouwbare bron, liefst zonder internet, meteen weer aan.
Signalen van malware: pop-ups, andere startpagina, onbekende programma's, CPU hoog zonder reden. Windows: Microsoft Defender.
Notes: Vertel: De vier regels uit de cursus, met uitleg. Eén: één realtime antivirus. Realtime betekent dat hij elk bestand controleert op het moment dat je het opent of downloadt. Twee bewakers die elk iedereen fouilleren, maken de rij dubbel zo lang. Twee: af en toe een tweede mening, met een scanner die je zelf start en die niet blijft draaien. Drie: updaten en scannen. Vier: uitschakelen enkel als uitzondering, bijvoorbeeld als een installatie van betrouwbare software vastloopt: kort uit, liefst zonder internetverbinding, en meteen weer aan. Demo: Windows-beveiliging, Virus- en bedreigingsbeveiliging, Scanopties. Microsoft Defender volstaat voor de meeste mensen; installeer je een andere antivirus, dan gaat Defender vanzelf opzij.

## Slide 18: Soorten malware
Soort | Wat doet het? | Maakt traag?
Virus | hecht zich aan bestanden, verspreidt zich als je ze opent | soms
Worm | verspreidt zichzelf over het netwerk | netwerk traag
Trojaans paard | vermomd als nuttig programma | soms
Spyware | bespioneert je, steelt gegevens | vertraagt
Adware | pop-ups en reclame | vertraagt
Ransomware | versleutelt je bestanden, vraagt losgeld | bestanden weg
Cryptominer | gebruikt je processor voor cryptomunten | CPU 100 %
Ongewenste app (PUP) | werkbalken, "pc-optimizers" bij gratis software | vertraagt
Defender: App- en browserbeheer → Bescherming op basis van reputatie → Potentieel ongewenste apps blokkeren
Notes: Malware is de verzamelnaam. Overloop de soorten kort en vraag telkens: maakt deze de pc traag? Vooral de cryptominer: die gebruikt je processor om geld te verdienen voor iemand anders, dus de CPU staat hoog zonder reden en de ventilator draait voluit. Adware en spyware draaien ook voortdurend op de achtergrond. Ransomware is het gevaarlijkst voor je bestanden: daarom een back-up. Potentieel ongewenste apps (PUP) zijn geen echte virussen, maar werkbalken en zogenaamde pc-optimizers die meeliften met gratis software. Demo: Windows-beveiliging, App- en browserbeheer, Bescherming op basis van reputatie: zet Potentieel ongewenste apps blokkeren aan.

## Slide 19: Opstarten in zes stappen
1 · Aan-knop
stroom naar alle onderdelen
2 · POST
firmware test de hardware
3 · Bootvolgorde
firmware zoekt de opstartschijf
4 · Windows laden
het logo verschijnt
5 · Aanmelden
pincode of wachtwoord
6 · Opstartprogramma's
zie H2
Stap 1–3 = firmware (BIOS/UEFI). Hoe lang dat duurde: Taakbeheer → Opstarten → Laatste BIOS-tijd. Enkele seconden is normaal.
Notes: Vertel: Vóór Windows er is, werkt de firmware op het moederbord: het BIOS, of bij moderne pc's de opvolger UEFI. Die doet eerst de POST, de Power-On Self-Test: zijn processor, geheugen, toetsenbord, schijven in orde? Dan zoekt hij volgens de bootvolgorde een schijf met een besturingssysteem. Pas daarna komt Windows, dan aanmelden, dan de opstartprogramma's uit H2. Demo: Taakbeheer, Opstarten, rechtsboven Laatste BIOS-tijd. Vraag: wie heeft meer dan 15 seconden? Link met vorige les: het BIOS staat in flash-ROM, en een BIOS-update heet flashen.

## Slide 20: Sneller opstarten via de UEFI
Cursus | In de praktijk
Controleer de BIOS | F2 of Del bij het aanzetten (of via Geavanceerde opstart)
Schakel alle posts uit | Helemaal uitschakelen kan niet. Zet Fast Boot aan.
(extra) | Windows-schijf bovenaan de bootvolgorde
Schakel ongebruikte hardware uit | bv. ongebruikte poorten of controllers in de UEFI
Verwijder ongebruikte hardware | oude kaarten, usb-sticks, ongebruikte schijven eruit
Let op: neem een foto van de instellingen vóór je iets wijzigt.
Notes: Vertel: De cursus zegt "schakel alle posts uit in de BIOS". Dat moet je lezen als: maak de POST zo kort mogelijk. Helemaal uitschakelen kan niet: de pc moet weten of zijn geheugen werkt. Met Fast Boot of Quick Boot slaat de firmware tragere tests over, zoals het geheugen volledig testen en alle usb-poorten aflopen. De bootvolgorde: als de pc eerst het netwerk of een usb-stick probeert, wacht hij telkens even. Zet de Windows-schijf bovenaan. Ongebruikte hardware: elk toestel moet getest worden, dus wat je niet gebruikt kan uit of eruit. Demo: als het kan, start een pc op en toon het UEFI-menu met F2 of Del. Laat leerlingen dit niet zelf doen op schoolpc's.

## Slide 21: Van draaiende platen naar flashgeheugen
HDD
traag
draaiende platen en een leeskop
SSHD
iets sneller
HDD met een stukje flashgeheugen
SATA-SSD
snel
flashgeheugen, geen bewegende delen
NVMe-SSD
zeer snel
flash op een M.2-reepje
Welke heb jij? Taakbeheer → Prestaties → Schijf 0. Een HDD vervangen door een SSD is vaak de grootste verbetering.
Notes: Vertel: Een HDD werkt als een platenspeler: de schijf draait en een leeskop beweegt naar de juiste plek. Dat kost telkens tijd. Een SSD heeft geen bewegende delen, net als een usb-stick, maar veel sneller. De cursus noemt ook de SSHD: een harde schijf met een stukje flashgeheugen. Die is iets sneller dan een HDD, maar vandaag zijn SSD's zo betaalbaar dat je bijna altijd voor een SSD kiest. NVMe is de snelste soort: een reepje dat rechtstreeks op het moederbord zit. Demo: Taakbeheer, Prestaties, Schijf 0: rechtsboven staat SSD of HDD.

## Slide 22: Is je harde schijf nog gezond?
Signalen
klikkende geluiden, bestanden openen heel traag, foutmeldingen bij kopiëren, vastlopers
CrystalDiskInfo
leest de SMART-gegevens van de schijf: Goed · Let op · Slecht
Foutcontrole
Verkenner → rechtsklik C: → Eigenschappen → Extra → Controleren (of chkdsk)
Let op of Slecht?
eerst een back-up, dan de schijf vervangen, liefst door een SSD
Defragmenteren: helpt een HDD; Windows doet het wekelijks zelf via "Stations optimaliseren". Een SSD defragmenteer je niet.
Notes: Een harde schijf slijt: de platen draaien en de leeskop beweegt. Signalen van een stervende schijf: klikkende of schurende geluiden, bestanden die heel traag openen, foutmeldingen bij kopiëren, vastlopers. Schijven houden zelf een gezondheidsrapport bij: SMART. Met het gratis programma CrystalDiskInfo lees je dat: Goed, Let op of Slecht. Bij Let op of Slecht: eerst een back-up, dan de schijf vervangen, liefst door een SSD. Foutcontrole: Verkenner, rechtsklik op C:, Eigenschappen, Extra, Controleren (of chkdsk in de opdrachtprompt). Een HDD defragmenteren helpt wél, maar dat doet Windows wekelijks zelf via Stations optimaliseren. Een SSD defragmenteer je niet.

## Slide 23: Houd minstens 10 à 15 % vrij
Verkenner → Deze pc
C: 20 GB vrij van 237 GB
20 ÷ 237 × 100 = 8 % → te vol
< 10 % te vol · 10–15 % krap · ≥ 15 % genoeg
Opruimen
Schijfopruiming (+ Systeembestanden opschonen)
Instellingen → Systeem → Opslag
Ongebruikte programma's en grote bestanden weg
Een SSD defragmenteer je niet. "Vrije ruimte wissen" is voor privacy, niet voor snelheid.
Rekenvoorbeeld
Notes: Vertel: Een bijna volle schijf maakt elke pc traag, ook met een SSD, en updates mislukken. Bereken het percentage vrije ruimte: vrij gedeeld door totaal, maal 100. Onder 10 % is te vol. Demo: typ Schijfopruiming in het startmenu, kies station C, klik daarna op Systeembestanden opschonen om ook oude updatebestanden mee te nemen. Toon ook Instellingen, Systeem, Opslag: daar zie je per categorie wat ruimte inneemt. Laat leerlingen hun eigen percentage uitrekenen; dat moeten ze straks ook in de praktijkopdracht.

## Slide 24: Synchronisatie: OneDrive en co.
Traag bij: de eerste synchronisatie, duizenden foto's of grote video's, twee sync-apps tegelijk
Onderbreken: OneDrive-wolkje → tandwiel → Synchronisatie onderbreken (2, 8 of 24 uur)
Beperken: grote mappen niet naar deze pc (Instellingen → Account → Mappen kiezen)
Opstarten: één sync-app per map; wat je niet gebruikt, start niet mee op (H2)
Synchronisatie is geen back-up: verwijderd is overal verwijderd.
Pc en cloud gelijk houden kost internet, schijf en processor
Notes: Nieuw hoofdstuk, niet in de cursusdia's. OneDrive, Google Drive, Dropbox en iCloud houden dezelfde bestanden gelijk op je pc en in de cloud. Elke wijziging wordt geüpload of gedownload: dat kost internet, schijf en processor. Vooral traag bij de eerste synchronisatie, bij duizenden foto's of grote video's, of als twee sync-apps tegelijk werken. Demo: klik op het OneDrive-wolkje in het systeemvak, tandwiel, Synchronisatie onderbreken: 2, 8 of 24 uur. Toon ook Instellingen, Account, Mappen kiezen: zo synchroniseer je grote mappen niet naar deze pc. Belangrijk: synchronisatie is geen back-up. Verwijder je een bestand, dan verdwijnt het overal; ook ransomware wordt mee gesynchroniseerd.

## Slide 25: Bestanden op aanvraag: ruimte besparen
Blauw wolkje
alleen online, neemt geen ruimte in
✓
Wit rondje, groen vinkje
lokaal beschikbaar: geopend en gedownload
✓
Groen rondje, wit vinkje
altijd behouden, ook offline
Blauwe pijltjes
bezig met synchroniseren
Ruimte vrijmaken: rechtsklik op een map → Ruimte vrijmaken. Opslagsensor (Instellingen → Systeem → Opslag) zet ongebruikte bestanden automatisch alleen online.
Notes: Met Bestanden op aanvraag staan je bestanden in Verkenner, maar ze nemen pas ruimte in als je ze opent. Toon in Verkenner de kolom Status met de icoontjes. Blauw wolkje: alleen online. Wit rondje met groen vinkje: lokaal beschikbaar omdat je het opende. Groen rondje met wit vinkje: altijd behouden, ook offline. Blauwe pijltjes: bezig met synchroniseren. Rechtsklik op een map: Ruimte vrijmaken zet bestanden terug naar alleen online. Opslagsensor (Instellingen, Systeem, Opslag) kan dat automatisch doen met bestanden die je lang niet opende. Zo help je ook een te volle schijf (H8).

## Slide 26: Werkblad deel 2
H5 · vragen 29–34: updates, waar klik je?
H6 · vragen 35–41: antivirus en soorten malware
H7 · vragen 42–46: opstarten in de juiste volgorde
H8 · vragen 47–54: schijven, vrije ruimte en gezondheid
H9 · vragen 55–59: synchronisatie en cloudopslag
Klaar? Vraag 60: pc-dokter. Rekenmachine nodig voor vraag 48.
Vragen 29–59 · 22 minuten · vraag 60 is extra
Notes: De cursisten maken vragen 29 tot 59, ongeveer 22 minuten. Vraag 60 (pc-dokter) is extra voor wie klaar is, of een thuisopdracht. Wie tijd tekort komt, slaat de vragen op de eigen pc over (37 en 59). Bespreek daarna 5 minuten met de leerkrachtversie: vooral vraag 42 (volgorde opstarten), 44 (de POST kan niet uit), 49 (misverstanden over SSD en vrije ruimte wissen), 52 (CrystalDiskInfo: eerst een back-up) en 58 (synchronisatie is geen back-up).

## Slide 27: Aan de slag in de app
1 · Oefenen
11:32–11:42 · elke oefening minstens 1 juist
2 · Eindtoets
11:42–11:58 · 30 vragen, screenshot van je rapport
Praktijk (extra)
onderzoek je eigen pc en maak een diagnose
claude.ai/artifact/WZUf5zMfxe5ntH6i5wrBM1
Scan de QR-code
Notes: Deel de link van de app; de app moet gedeeld zijn via de knop Delen. Eerst Oefenen: per oefening minstens één juist antwoord, dan gaat de eindtoets open. Daarna de eindtoets: 30 vragen, rapport met controlecode, screenshot. Wie niet klaar raakt met oefenen: met leerkrachtcode 2026 (knop Leerkracht) ontgrendel je de toets op dat toestel. Praktijk (eigen pc onderzoeken) is extra of een thuisopdracht.